## Slide 1: 천둥 사용하기
2015년 4월 7일
정우근

## Slide 2: 개요
슈퍼컴퓨터란?
이종 슈퍼컴퓨터란?
천둥 시스템 구성 및 특징
천둥 사용법

## Slide 3: 컴퓨터의 성능 및 기술 이전
2001
2011
슈퍼컴퓨터
~ TFLOPS (1012)
서버 및 데스크탑 컴퓨터
~ GFLOPS (109)
모바일 기기
~ MFLOPS (106)
슈퍼컴퓨터
~ PFLOPS (1015)
서버 및 데스크탑 컴퓨터
~ TFLOPS (1012)
모바일 기기
~ GFLOPS (109)
HW/SW
기술이전

## Slide 4: 슈퍼컴퓨터
“현재 세계에서 가장 높은 계산 성능을 보유한 컴퓨터 및
이와 비슷한 성능을 가진 컴퓨터들”

## Slide 5: Top500 리스트
전 세계 컴퓨터들의 계산속도 순위
  린팩 벤치마크 기준
1위부터 500위까지
매년 6월과 11월에 발표
http://top500.org/
순위 | 이름 | 국가 | 보유기관 | 계산속도
1 | Tianhe-2 | 중국 | NSCC-Guangzhou | 33.9 PFLOPS
2 | Titan | 미국 | Oak Ridge National Laboratory | 17.6 PFLOPS
…… |  |  |  | 
500 | (없음) | 미국 | Software Company (M) | 153 TFLOPS
(2014년 11월 기준)

## Slide 6: Top500 리스트 추세

## Slide 7: 엑사스케일 컴퓨팅
1 EFLOPS (1018 FLOPS) 이상 성능의 슈퍼컴퓨터
2020년 경에 가능해질 것으로 전망
34 PFLOPS
18 MW
5 GFLOPS/W
~107 threads
1000 PFLOPS
20 MW
50 GFLOPS/W
~1010 threads
2013
2020

## Slide 8: SMP
Symmetric Multiprocessing
Memory
CPU
CPU
CPU
CPU

## Slide 9: MPP
Massively Parallel Processing
Memory
CPU
CPU
CPU
CPU
Memory
Memory
Memory

## Slide 10: 클러스터
CPU
Memory
CPU
Memory
CPU
Memory
CPU
Memory
CPU
Memory
Inter-connection
Network
노드 (Node)

## Slide 11: 예: Tianhe-2
중국 National University of Defense Technology
2014년 11월 기준 Top500 1위 (33.86 PFLOPS)
16,000노드가 TH Express-2 네트워크로 연결

## Slide 12: 예: Titan
미국 Oak Ridge National Laboratory
2014년 11월 기준 Top500 2위 (17.59 PFLOPS)
18,688노드가 Gemini interconnect로 연결

## Slide 13: 엑사스케일 컴퓨팅?
현재보다 성능이 30배 이상 빨라지면서
전력 소모는 거의 늘어나지 않아야
  미국 DARPA 기준: 20 MW
에너지 효율(energy efficiency)의 중요성이 커짐
34 PFLOPS
18 MW
5 GFLOPS/W
1000 PFLOPS
20 MW
50 GFLOPS/W
2014
2020

## Slide 14: 이종 시스템 (Heterogeneous System)
CPU
Memory
Accelerator

## Slide 15: 이종 시스템 (Heterogeneous System)
CPU
Memory
Accelerator

## Slide 16: 이종 시스템 (Heterogeneous System)
이종 시스템의 장점
항목 | CPU | GPU
Clock frequency | 2.90 GHz | 752 MHz
# of cores | 8 | 2688
Peak performance | 185.6 GFLOPS | 1310 GFLOPS
Power consumption | 135 W | 235 W

## Slide 17: 이종 클러스터 (Heterogeneous Cluster)
CPU
Memory
CPU
Memory
CPU
Memory
CPU
Memory
CPU
Memory
Inter-connection
Network
Accelerator
Accelerator
Accelerator
Accelerator
Accelerator

## Slide 18: 예: Tianhe-2와 Titan
Tianhe-2
Titan
CPU:
Intel Xeon E5-2692
가속기:
Intel Xeon Phi 31S1P
CPU:
AMD Opteron 6274
가속기:
NVIDIA Tesla K20x

## Slide 19: 천둥

## Slide 20: 천둥
서울대학교 매니코어 프로그래밍 연구단에서 개발한 이종 슈퍼컴퓨터
현재 일반에 서비스 중
Top500 리스트
277위
(2012년 11월)
Green500 리스트
32위
(2012년 11월)

## Slide 21: 시스템 구성
계산
노드
56대
...

## Slide 22: 시스템 구성
CPU: 2 × Intel Xeon E5-2650
16코어, 2 GHz
메인 메모리:
128GB
1,600MHz
GPU:
4 × AMD Radeon HD 7970
256 GFLOPS
3788 GFLOPS

## Slide 23: 시스템 구성
계산
노드
56대
...
Peak: 226.5 TFLOPS
Linpack: 106.8 TFLOPS

## Slide 24: 시스템 구성
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB

## Slide 25: 시스템 구성
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드

## Slide 26: 천둥 사용
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드
프로그램 작성, 컴파일
파일 업로드, 다운로드
간단한 프로그램 실행

## Slide 27: 천둥 사용
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드
계산량이 많은 프로그램
여러 노드를 동시에 사용하는 프로그램
GPU를 계산에 사용하는 프로그램

## Slide 28: 천둥 사용
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드
“foo 프로그램을
노드 10대를 써서
실행”

## Slide 29: 천둥 사용
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드

## Slide 30: 천둥 사용
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드

## Slide 31: 천둥 사용
계산
노드
56대
InfiniBand
...
88 TB
로그인 노드
“thor”

## Slide 32: 로그인
SSH 클라이언트 사용
계정은 eTL을 통해 공지
로그인한 후 passwd 명령으로 패스워드 변경할 것
로그인 노드 | 주소 | 포트
login0 | chundoong0.snu.ac.kr 예비: chundoong0a~chundoong0f | 22 혹은 2222
login1 | chundoong1.snu.ac.kr 우회: chundoong1a~chundoong1f | 

## Slide 33: 로그인

## Slide 34: Pthreads, OpenMP
CPU
Mem
InfiniBand
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU

## Slide 35: OpenCL
CPU
Mem
InfiniBand
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU

## Slide 36: MPI
CPU
Mem
InfiniBand
GPU
GPU
  GPU
  GPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
Mem
GPU
GPU
  GPU
  GPU
CPU
CPU
CPU
CPU

## Slide 37: MPI+OpenCL, SnuCL
CPU
Mem
InfiniBand
GPU
GPU
  GPU
  GPU
Mem
Mem
Mem
Mem
CPU
CPU
CPU
CPU
GPU
GPU
  GPU
  GPU
GPU
GPU
  GPU
  GPU
GPU
GPU
  GPU
  GPU
GPU
GPU
  GPU
  GPU

## Slide 38: 컴파일
프로그래밍 모델 | 헤더 파일 추가 | 컴파일
Pthreads | pthreads.h | gcc –pthread
OpenCL | CL/opencl.h | gcc -lOpenCL
MPI | mpi.h | mpicc
OpenMP | omp.h | gcc –fopenmp

## Slide 39: 실행
로그인 노드에서 실행
  CPU time이 15분 이내
  GPU를 사용하지 않는 프로그램
계산 노드에서 실행
  CPU time이 15분 이상
  GPU를 사용하는 프로그램
  여러 노드에서 실행되는 프로그램

## Slide 40: Thor 사용법
thorq 명령을 사용하여 작업을 관리
  thorq –-add : 작업 추가
  thorq –-stat : 작업 상태 확인
  thorq –-kill : 작업 삭제
  thorq –-help : 도움말

## Slide 41: 작업 추가
thorq –-add [옵션] 실행파일 인자1 인자2 ...
  가능한 옵션 목록 및 설명은 아래 표와 같음
옵션 | 설명
--mode {single ¦ mpi} | MPI 사용 여부를 결정 (기본값은 single)
--nodes [# of nodes] | MPI 사용 시, 몇 개의 계산 노드를 사용할 것인지 결정
--slots [# of slots] | MPI 사용 시, 계산 노드 하나마다 몇 개의 MPI 프로세스를 실행할 지 결정
--timeout [second] | 작업 제한시간 설정
--name [job name] | 작업 이름 설정

## Slide 42: 단일 노드 작업 추가
[mc01@login0 ~] $ ls
my_bin
[mc01@login0 ~] $ ./my_bin 10
arg = 10

## Slide 43: 단일 노드 작업 추가
[mc01@login0 ~]$ thorq --add --mode single ./my_bin 10
Enqueue a new job:
Mode: single
Device: CPU only
Base directory: here
Task: /home/mc01/my_bin 10
Path: /home/mc01
Command string: thorq --add --mode single ./my_bin 10
Job 173870 is enqueued.

## Slide 44: 단일 노드 작업 추가
[mc01@login0 ~] $ ls
my_bin task_173870.stdout task_173870.stderr
[mc01@login0 ~] $ cat task_173870.stdout
arg = 10
[mc01@login0 ~] $

## Slide 45: GPU 사용
[mc01@login0 ~]$ thorq --add --mode single --device gpu ./gpu_prog
Enqueue a new job:
Mode: single
Device: CPU & GPU
Base directory: here
Task: /home/mc01/gpu_prog
Path: /home/mc01
Command string: thorq --add –mode single –device gpu ./gpu_prog
Job 173872 is enqueued.

## Slide 46: 여러 노드에서 MPI 프로그램 실행
[mc01@login0 ~]$ thorq --add --mode mpi --nodes 2 ./mpi_prog
Enqueue a new job:
Mode: mpi
Number of nodes: 2
Device: CPU only
Base directory: here
Task: /home/mc01/mpi_prog
Path: /home/mc01
Command string: thorq --add --mode mpi --nodes 2 ./mpi_prog
Job 173871 is enqueued.

## Slide 47: 각 노드에서 여러 MPI 프로세스 실행
[mc01@login0 ~]$ thorq --add --mode mpi --nodes 2 --slots 4 ./mpi_prog
Enqueue a new job:
Mode: mpi
Number of nodes: 2
Number of slots: 4
Base directory: here
Task: /home/mc01/mpi_prog
Path: /home/mc01
Command string: thorq --add --mode mpi --nodes 2 --slots 4 ./mpi_prog
Job 173872 is enqueued.

## Slide 48: Timeout 설정
[mc01@login0 ~]$ thorq --add --mode single --timeout 100 ./my_bin 10
Enqueue a new job:
Mode: single
Device: CPU only
Base directory: here
Timeout: 100
Task: /home/mc01/my_bin 10
Path: /home/mc01
Command string: thorq --add --mode single --timeout 100 ./my_bin 10
Job 173873 is enqueued.

## Slide 49: 이름 설정
[mc01@login0 ~]$ thorq --add --mode single --name thorq_test ./my_bin 10
Enqueue a new job:
Name: thorq_test
Mode: single
Device: CPU only
Base directory: here
Task: /home/mc01/my_bin 10
Path: /home/mc01
Command string: thorq --add --mode single --name thorq_test ./my_bin 10

## Slide 50: 이름 설정
[mc01@login0 ~] $ ls
my_bin thorq_test.stdout thorq_test.stderr
[mc01@login0 ~] $ cat thorq_test.stdout
arg = 10
[mc01@login0 ~] $

## Slide 51: stderr 유형
[mc01@login0 ~]$ cat task_173872.stderr
Warning: Permanently added '[c46]:22554,[192.168.0.146]:22554' (RSA) to the list of known hosts.
MPI 사용 시 나타나는 정상적인 메시지
에러가 아니므로 무시하여도 됨

## Slide 52: stderr 유형
[mc01@login0 ~]$ cat task_174120.stderr
Warning: Permanently added '[c01]:22554,[192.168.0.101]:22554' (RSA) to the list of known hosts.
----------------------------------------------------------------
mpirun noticed that process rank 1 with PID 21638 on node c01 exited on signal 11 (Segmentation fault).
----------------------------------------------------------------
프로세스에서 segmentation fault가 날 경우
MPI error가 아님

## Slide 53: stderr 유형
[mc01@login0 ~]$ cat task_174119.stderr
Warning: Permanently added '[c01]:22554,[192.168.0.101]:22554' (RSA) to the list of known hosts.
[c00:26567] *** An error occurred in MPI_Send
[c00:26567] *** on communicator MPI_COMM_WORLD
[c00:26567] *** MPI_ERR_RANK: invalid rank
[c00:26567] *** MPI_ERRORS_ARE_FATAL: your MPI job will now abort
--------------------------------------------------------------------------
mpirun has exited due to process rank 0 with PID 26567 on
node c00 exiting improperly. There are two reasons this could occur:
1. this process did not call "init" before exiting, but others in
the job did. This can cause a job to hang indefinitely while it waits
for all processes to call "init". By rule, if one process calls "init",
then ALL processes must call "init" prior to termination.
2. this process called "init", but exited without calling "finalize".
By rule, all processes that call "init" MUST call "finalize" prior to
exiting or it will be considered an "abnormal termination"
This may have caused other processes in the application to be
terminated by signals sent by mpirun (as reported here).
--------------------------------------------------------------------------
MPI error의 예시
MPI 사용 시, MPI API 함수를 잘못 사용한 경우

## Slide 54: 프로그램의 입출력
stdin은 사용 불가
파일 입출력 시 절대 경로 혹은 thorq를 실행한 위치로부터의 상대 경로 사용
  "/home/sc01/data/in.txt" 혹은
  thorq를 /home/sc01/data에서 실행했다면 "in.txt"

## Slide 55: 작업 상태 확인
thorq –-stat [job id]
  작업의 상태를 확인함
  실행이 끝난 작업의 수행 시간을 알 수 있음
thorq –-stat-all
  실행이 끝나지 않은 모든 작업들의 목록을 확인

## Slide 56: 작업 상태 확인
[mc01@login0 ~]$ thorq --stat 174111
====================================================================
ID : 174111
Name : task_174111
Status : Enqueued
Enqueued : 2014-09-17 22:41:41
Executed :
Finished :
Elapsed time :
Assigned nodes:
Device : CPU only
# of nodes : 1
Command string: thorq --add --mode single ./my_bin 10
====================================================================

## Slide 57: 작업 상태 확인
[mc01@login0 ~]$ thorq --stat 174114
====================================================================
ID : 174114
Name : task_174114
Status : Running
Enqueued : 2014-09-17 23:02:45
Executed : 2014-09-17 23:02:46
Finished :
Elapsed time :
Assigned nodes: c00
Device : CPU only
# of nodes : 1
Command string: thorq --add --mode single ./my_bin 10
====================================================================

## Slide 58: 작업 상태 확인
[mc01@login0 ~]$ thorq --stat 173870
====================================================================ID : 173870
Name : task_173870
Status : Finished (success)
Enqueued : 2014-09-17 18:22:55
Executed : 2014-09-17 18:48:39
Finished : 2014-09-17 18:48:49
Elapsed time : 10.013429 s
Assigned nodes: c42
Device : CPU only
# of nodes : 1
Command string: thorq --add --mode single ./my_bin 10
====================================================================

## Slide 59: 작업 상태 확인
[mc01@login0 ~]$ thorq --stat-all
Job 173866 (task_173866): Running
Job 173867 (task_173867): Running
Job 173868 (task_173868): Enqueued
Job 173869 (task_173869): Enqueued
(end of the list)

## Slide 60: 작업 강제 종료
thorq –-kill [job id]
  실행이 끝나지 않은 작업을 강제 종료함
thorq –-kill-all
  실행이 끝나지 않은 모든 작업을 강제 종료함

## Slide 61: 작업 강제 종료
[sc01@login0 ~] $ thorq --kill 173866
Job 173866 is killed.
[mc01@login0 ~]$ thorq --kill-all
Job 173867 is killed.
Job 173868 is killed.
Job 173869 is killed.
(end of the list)

## Slide 62: 프로그램의 입출력
stdin은 사용 불가
파일 입출력 시 절대 경로 혹은 thorq를 실행한 위치로부터의 상대 경로 사용
  "/home/mc01/data/in.txt" 혹은
  thorq를 /home/mc01/data에서 실행했다면 "in.txt

## Slide 63: 웹 페이지
서비스 안내: http://chundoong.snu.ac.kr/
  천둥 소개
  사용자 매뉴얼

## Slide 64: 웹 사이트
thor 웹 인터페이스: http://147.46.219.87:8080/
  패스워드 변경
  작업 상태 확인

## Slide 65: 쿼터
작업을 실행할 때마다 쿼터가 차감됨
  노드 1대에서 1초간 CPU 사용: 1쿼터
  노드 1대에서 1초간 CPU+GPU 사용: 2쿼터
부족할 시 조교에게 메일로 연락할 것